xDevs.com M16

# Микроконтроллерный модуль

# Модули M16 предназначены для создания устройств на микроконтроллерах и разработки различных управляемых приборов. Модуль позволяет просто и быстро создавать готовые узлы и различные контроллеры. Миниатюрные габариты форм-фактора DIP-40 позволяют использовать модуль для усовершенствования уже имеющихся решений, а 4 полноценных 8-контактных порта ввода-вывода позволят оснащать модуль различной периферией. Питание модуля независимое с помощью выводов VCC и GND либо от USB, для версии M16E. Рабочее напряжение от 2.7 до 5.5 В.

# Технические характеристики модулей xDevs M16

# Посадочное место для RISC-микроконтроллера ATMEL AVR mega16 либо mega32 в TQFP исполнении

# Полностью совместимое расположение выводов с микроконтроллером ATmega16/32 в DIP40 исполнении

# SPI-порт для программирования модуля (назначение выводов приведено в таблице)

# Программируемый порт UART, c возможностью подключения к USB через SiLabs CP2103 у модуля M16E

# Cистемный кварц до 16МГц на плате

# Рабочее напряжение модуля 4.5-5.5 В, потребление тока в рабочем режиме - 1.1 мА

# Светодиод для индикации наличия питания и один управляемый пользователем светодиод (порт PA0)

# Габаритные размеры 55 x 17 x 20 мм (Ш х Г х В)

# Рабочий диапазон температур - от 0°С до +125°С

# Доступные версии модулей:

# M16D – «Собери сам». Комплект из печатной платы и документации.

# M16S - Cобранная печатная плата и документация, без интерфейса USB

# M16E - Собранная печатная плата с USB, документация, демо-прошивки

# Дополнительная информация, чертежи а также уроки по использованию модулей

# доступны на сайте www.xdevs.com в разделе публикаций.

# Схема принципиальная электрическая                                      Обозначение портов на плате

# 2008 © www.xDevs.com

# Text boxes

Порт SPI для

программатора